Уральский геологический журнал, 2002, № 4(28)

УДК 549.01

© Э.В.Сокол., Е.Н.Нигматулина

ВЫСОКОФТОРИСТЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ В КОРДИЕРИТОВЫХ НОДУЛЯХ

ИЗ ГОРЕЛЬНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии

СО РАН, г. Новосибирск

(Представлена д. чл. УАГН С.С.Потаповым)

В горелых терриконах Челябинского угольного бассейна обнаружена новая группа безводных, железистых (Fe2O3 до 23 мас.%), глиноземистых (Al2O3 до 20 мас.%) и высокофтористых (F до 1.6 мас.%) базитовых паралав, описанных ранее как кордиеритовые желваки [2, 3, 4, 6]. Эти породы возникли в результате взаимодействия продуктов термического разложения карбонатов с газообразными соединениями фтора. Следствием этого явилось образование редких по химическому составу минералов. Это фторсодержащие кордиерит и муллит, анортит, тридимит, периклаз, фторапатит, слюды ряда F-биотит - F-флогопит, топаз, а также флюорит и селлаит. Согласно петрографическим наблюдениям, порядок их образования следующий: алюмошпинель, плагиоклаз ( кордиерит, Al-магнетит ( апатит ( Ti-магнетит ( биотит ( тридимит ( селлаит, флюорит, K-Al кислое стекло (± гематит, псевдобрукит).

Кордиерит образует зернистые агрегаты полисинтетически сдвойникованных индивидов. В полостях обычны короткопризматические псевдогексагональные кристаллы, ромбической  модификации (=0.29). Кордиерит относится к железистой разновидности (F=74-84%) и отличается: а) повышенными содержаниями К2О (до 0.2 мас.%); б) отсутствием молекул СО2 и Н2О; в) в ИК-спектре присутствуют полосы, отвечающие колебаниям СН3-групп [1]; г) обнаружен фтор (до 0.40 мас.%) (табл.).

Биотит образует идиоморфные лейсты в породе и тончайшие блочные и секториальные пластины в пустотах. Железистость варьирует от 36 до 62 %, содержание ВаО достигает 2 мас.%. Количество F приближается к теоретическому. ИК-спектр подтверждает отсутствие (ОН)--групп.

Плагиоклаз представлен идиоморфными полисинтетически сдвойникованными  индивидами. В  пустотах обычны уплощенные  по

195

(010) кристаллы. Минерал близок к чистому анортиту (Na2O<0.1 мас.%) с содержанием FeO (до 0.7 мас.%), избытком Si и недостатком Al относительно стехиометрии CaAl2Si2O8.

#### Таблица 1

# Представительные химические составы (мас.%) минералов и

# стекол из фтористых паралав

| Компо-нент | Корди-ерит | Мул-лит | Слюда | Тридимит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SiO2 | 48.79 | 25.05 | 40.23 | 36.99 | 98.92 | 99.03 |
| TiO2 | 0.02 | 0.28 | 0.25 | 0.85 | 0.11 | 0.13 |
| Al2O3 | 31.26 | 68.97 | 14.78 | 14.96 | 0.27 | 0.12 |
| FeO | 14.06 | 4.98 | 10.67 | 20.10 | 0.29 | 0.14 |
| MnO | 0.95 | 0.01 | 0.26 | 0.59 | 0.02 | 0.02 |
| MgO | 4.27 | 0.12 | 18.29 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
| CaO | 0.04 | - | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| Na2O | 0.02 | - | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| K2O | 0.07 | - | 9.60 | 8.75 | 0.27 | 0.15 |
| P2O5 | 0.00 | - | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| BaO | 0.05 | - | 1.58 | 1.70 | - | - |
| Cl | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| F | 0.39 | 0.66 | 7.06 | 7.10 | 0.00 | 0.00 |
| Сумма | 99.92 | 100.07 | 102.89 | 102.99 | 99.89 | 99.61 |
| O-(F2) | 0.16 | 0.28 | 2.97 | 2.98 | 0.00 | 0.00 |
| Сумма | 99.72 | 99.79 | 99.93 | 100.01 | 99.89 | 99.61 |
| f (%) | 72.94 |  | 36.51 | 61.71 |  |  |
|  | О=18 | К** | О=24 | О=2 |
| Si | 5.09 | 1.36 | 5.98 | 5.76 | 0.99 | 1.00 |
| Ti | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Al | 3.84 | 4.40 | 2.59 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
| Fe | 1.23 | 0.23 | 1.33 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
| Mn | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Mg | 0.66 | 0.01 | 4.05 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
| Ca | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Na | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K | 0.01 | - | 1.82 | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
| P | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ba | 0.00 | - | 0.09 | 0.10 | - | - |
| Сумма | 10.93 | 6.00 | 15.93 | 15.89 | 1.00 | 1.00 |
| Cl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| F | 0.13 | 0.11 | 3.32 | 3.49 |  |  |

Примечание. f = (Fe+Mn)/(Fe+Mn+Mg)*100%. *Все железо как FeO. **Расчет формулы муллита выполнен на 6 катионов.

196

Продолжение таблицы 1

| Компо-нент | Анор-тит | Топаз | Апатит | Пери-клаз | Стекло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SiO2 | 44.41 | 31.42 | 30.60 | 0.62 | 0.04 | 72.98 |
| TiO2 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| Al2O3 | 35.20 | 55.26 | 55.48 | 0.00 | 0.05 | 13.33 |
| FeO | 0.70 | 0.49 | 0.31 | 1.53 | 0.87 | 0.83 |
| MnO | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.72 | 0.20 | 0.06 |
| MgO | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 97.80 | 0.79 |
| CaO | 19.34 | 0.11 | 0.10 | 53.92 | 0.66 | 0.43 |
| Na2O | 0.03 | - | - | - | 0.08 | 0.05 |
| K2O | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 7.75 |
| P2O5 | 0.05 | 1.01 | 1.61 | 41.62 | - | 0.92 |
| BaO | - | 0.04 | 0.01 | 0.00 | - | 0.07 |
| Cl | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.03 |
| F | - | 19.39 | 19.36 | 2.28 | - | 0.61 |
| Сумма | 100.00 | 108.04 | 107.84 | 100.95 | 99.70 | 97.92 |
| O-(F2) |  | 8.14 | 8.13 | 0.96 |  | 0.26 |
| Сумма |  | 99.90 | 99.70 | 99.99 |  | 97.66 |
| f (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | О=8 | О=6 | O=26 | О=1 |  |  |
| Si | 2.06 | 0.97 | 0.95 | 0.11 | 0.00 |  |
| Ti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Al | 1.92 | 2.01 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |  |
| Fe | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.00 |  |
| Mn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |  |
| Mg | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.99 |  |
| Ca | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00 |  |
| Na | 0.00 | - | - | - | 0.00 |  |
| K | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |  |
| P | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 5.99 | - |  |
| Ba | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |  |
| Сумма | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 16.30 | 1.00 |  |
| Cl | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |  |
| F | - | 1.89 | 1.89 | 1.23 | - |  |

Тридимит присутствует в породе в виде тонких пластин, в пустотах формирует агрегаты шестиугольных табличек и секториальные двойники. В нашем случае тридимиты содержат FeO (до 0.8 мас.%), Al2O3 (до 0.3 мас.%), TiO2 (до 0.2 мас.%) и К2О (до 0.3 мас.%). Фтор не обнаружен.

Муллит представлен двумя морфологическими типами. В основной массе породы это иглы, длиной до 20 мкм и толщиной менее 1 мкм. В полостях обычны грубоигольчатые и обелисковидные кристаллы длиной до 3 мм. Минерал содержит до 5 мас.% FeО и до 0.7 мас.% F, что позволяет представить его формулу как Al4[VI]Al4[IV][O3.(O0.5,F)Si3AlO16].

197

Топаз и F-апатит образуют единичные идиоморфные зерна. Содержание фтора в топазе (19 мас.%) близко к предельному. Апатит, вероятнее всего, соответствует оксифторапатиту и содержит примеси Si и Fe.

Флюорит и селлаит наиболее поздние кристаллические фазы. Преимущественно располагаются в межзерновом пространстве. Их составы близки к теоретическим:

CaF2: Ca - 51.19; F - 47.28; Na2O - 0.16; MgO - 0.36; MnO - 0.12; FeO - 0.42; SiO2 - 0.12.

MgF2: Mg - 38.23; F - 60.56; CaO - 0.45; MnO - 0.12; FeO - 0.56; SiO2 - 0.03.

Стекло - редкая интерстициальная фаза. По составу аналогично K-Al кислым остаточным стеклам парабазальтов [6].

Рудные минералы в данной ассоциации являются сквозными. Al-магнетит начинает, Ti-магнетит продолжает, а псевдобрукит и гематит в ряде случаев завершают процесс кристаллизации фтористых паралав.

Формирование фтористых паралав представляет собой многоэтапный процесс.

Этап разогрева отвала (Т650оС). Активно протекает термодеструкция слоистых силикатов, удаляется в газовую фазу значительная часть воды и фтора, происходит разложение карбонатов с выносом СО2 и образованием агрегатов извести, периклаза, ферритов Ca и Mg.

Этап горения террикона. Температура во внутренних зонах достигает 1000-1200оС. Горение распространяется на глубокие горизонты, вовлекая в процесс газовыделения новые блоки неизмененных осадочных пород, являющихся стабильными поставщиками фтора в горячие  газовые  струи. Известь и периклаз выступают его осадителя-

ми. Возникают локальные участки, концентрация фтора в которых повышена в сотни раз по сравнению с исходными осадками. Взаимодействие CaO и MgO со фтором завершается синтезом флюорита и селлаита, стимулирующих плавление при достаточно низких для горельников температурах (Т1000оС).

Этап остывания отвала. Фтор-силикатные расплавы кристаллизуются по традиционной схеме с накоплением фтора в остаточной жидкости. На поздних стадиях она может расслаиваться на фторидную и силикатную составляющие. В практически безводных условиях образуются топаз, фторбиотит и фторапатит. Одновременно осуществляется вхождение фтора в муллит и кордиерит, предположительно, по схеме O2-  +  ( 2F-.

Работа выполнена при финансовой поддержке РАН (молодежный проект № 344).

198

Литература

1. Лепезин Г.Г., Бульбак Т.А., Сокол Э.В., Шведенков Г.Ю. Флюидные компоненты в кордиеритах и их значение для метаморфической петрологии // Геол. и геоф. 1999. Т. 40. № 1. С. 97-111.

2.  Лотова Э.В., Нигматулина Е.Н. Генетические особенности кордиеритов из горелых пород // Геол. и геоф. 1989. № 5. C. 70-77.

3. Чесноков Б.В., Щербакова Е.П. Минералогия горелых отвалов Челябинского угольного бассейна (опыт минералогии техногенеза). М.: Наука, 1991. 152 с.

4. Чесноков Б.В., Вилисов В.А., Баженова Л.Ф., Бушмакин А.Ф., Котляров В.А. Новые минералы из горелых отвалов Челябинского угольного бассейна (сообщение пятое) // Уральск. минерал. сборн. № 2. Екатеринбург, 1993. С. 3-36.

5. Шарыгин В.В., Сокол Э.В., Нигматулина Е.Н., Лепезин Г.Г., Калугин В.М., Френкель А.Э. Минералогия и петрография техногенных пара базальтов Челябинского угольного бассейна // Геол. и геоф. 1999. Т. 40. № 6. С. 896-915.

6. Sokol E.V., Volkova N.I., Lepezin G.G. Mineralogy of pyrometamophic rocks associated with naturally burned coal-bearing spoil-heaps, the Chelyabinsk coal basin, Russia // Eur. J. Mineral. 1998. Vol. 10. N 5. P. 1003-1014.

199

200